Памятка Покупателя к заказу №

Хранение упаковок с напольным покрытием (в горизонтальном положении!) должно осуществляется в сухом помещении, с температурой не ниже +16 °С. Материал должен находиться помещении, предназначенном для укладки не менее 48 часов, для акклиматизации. Упаковки должны вскрываться непосредственно перед началом работ. Укладка напольных покрытий начинается только после контроля готовности данного помещения, включающего в себя:

- контроль влажности основания, которая должна быть не выше 2,5%;

- контроля влажности воздуха, которая должна быть не выше 65%, но и не ниже 40%;

- контроля ровности основания, у которого перепад по высоте не должен превышать 2мм
на 2м длины в любой точке;

- контроля температуры, которая должна быть не ниже +16 °С.

Работы по укладке материала производятся строго после окончания всех общестроительных работ (штукатурные, окрасочные, оклеенные), а так же работ, связанных с проветриванием помещений.

Подготовка к укладке, укладка (монтаж) проданного Товара должна производиться в соответствии с нормами и требованиями завода изготовителя.

Все доски напольных покрытий проверяются до укладки. В случае обнаружения несоответствующего качества досок следует связаться с Продавцом. Все претензии к материалу (за исключением скрытых дефектов, выявленных в процессе эксплуатации) принимаются только до момента укладки. Претензии к материалу после момента укладки принимаются только в случае, если укладка была осуществлена профессиональными укладчиками Продавца.

В соответствии с законом «О защите прав потребителей» возврату подлежит только материал, признанный несоответствующим качеству. К обмену (не по причине качества) может быть принят Товар без нарушения товарного вида, фабричной упаковки, а так же при наличии соответствующих документов (чек, накладная, договор).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55, товары бытовой химии, к категории которых относятся лаки, краски, клеи, грунтовки шпатлёвки обмену и возврату не подлежат.

Возврату и обмену не подлежат заказные позиции и материалы изготовленные по индивидуальному заказу (тонированные, выполненные под индивидуальный проект )

Примечание: покупатель осведомлен и согласен с тем, что цвет и текстура натуральных материалов таких как древесина, пробка и др., являются естественными природными характеристиками. В связи с этим, Продавец не может гарантировать полного совпадения оттенков и текстуры пробковых покрытий и аналогичных товаров в поставленной партии предложенным образцам.

Заказчик: ________________________________   Дата:______________________________________